Ajuster la tension de sortie d’un régulateur type 78xx ou LM309

Il est aisé d’adapter la tension de sortie d’un régulateur  78xx ou un LM309 en intercalant une diode (ou plus) de type 1N4148 dans la ligne de masse du régulateur. Ceci a pour but de changer le seuil de référence de la masse en utilisant la propriété de la tension de seuil de conduction qui est  ( 0,65V. (0,6V <> 0,7V)

En intercalant  une diode, la masse de référence qui était auparavant de 0V passe à -0,65V. La tension de sortie du régulateur passe, dans l’exemple ci-dessous de  5V à  (5v + 0,6V + 0,6V) soit 6,3V.

Ceci est bien sûr applicable à toutes les références de 78xx avec les mêmes conséquences.

N’oubliez quand même pas que ce type de régulateur ne dissipe qu’ 1A sans radiateur.

-o-o-o0o-o-o-